## Slide 1
OpenModelica超初級チュートリアル
解析モデルの作成と実行
Copyright (C) 2020 Shigenori Ueda
Released under the MIT license
https://opensource.org/licenses/mit-license.php

## Slide 2
注意事項
・ OpenModelica1.14.1 (64bit – windows版)を利用して
本チュートリアルは作成されています。
・ 本資料ではOpenModelicaの操作方法を主に解説します。

## Slide 3
商用ソフトに匹敵するオープンソースの1DCAEツール
OpenModelica
使いやすい！
・Windows対応
・日本語対応
高機能！
・わかりやすいGUI
・パラメータスタディ
・高機能なエディタ
・デバッガ
・Git対応
・豊富な解析ライブラリ
学びやすい！
・学習用教材の充実 – OMNotebook
・動画のチュートリアル – Spoken tutorials
OpenModelicaはOSMC（OSMC Open Source Modelica Consortium)が提供するOSSです

## Slide 4
豊富なライブラリ
OpenModelicaには多くの（確か８７種類以上）OSS Buildin libraryがあり様々な解析が可能（以下は一部）
車両
建築
風力発電
光発電
電力システム
生理現象
核反応炉
サーボ
燃料電池
etc.
物理現象
流体
熱
構造
振動
騒音
電磁気
化学反応
生化学
etc.
解析対象
複素数
ニューラルネットワーク
古典制御
ファジー制御
etc.
数学
出力フォーマット変換
組み込み用デバイスドライバ
etc.
データ用ツール
各団体や企業が公開しているライブラリや
商用ライブラリを合わせればさらに多くの解析が可能

## Slide 5
OpenModelicaのインストール
Open Source Modelica Consortiumのサイトからインストーラをダウンロードし実行してください。
基本的に指示通りに進むだけでインストールできます。
https://www.openmodelica.org/download/download-windows
ダウンロードして実行

## Slide 6
OpenModelica Connection Editor(OMEdit)の起動と起動画面

## Slide 7
これから作成する解析モデル
1D CAEのようにブロックで表すと？
練習問題として以下のようなバネの振動を計算します。
壁
バネ
自然長
初期変位
おもり
モデル間で
受け渡す物理量
位置 x
力 F
質量 m[kg]
バネ定数 k[N/m]
モデル間で
受け渡す物理量
位置 x
力 F
左図の式をまとめると
以下の式になる
〇 非減衰自由振動
左右に振動
0.1m引っ張った状態から手を離す

## Slide 8
解析モデルの作成
「名前」にクラス名を入力
「OK」をクリック
「Modelicaクラス新規作成」をクリック
「Tutorial1」が作成されたことを確認
注意! クラス名の頭文字には数字は使用できません。またクラス名には全角文字や一部の特殊文字(@や/)は使用できません
Modelica内で作成するオブジェクト（プログラム）は
すべて”クラス”と呼ばれます

## Slide 9
モデルの貼り付け - 1
ドラッグ＆ドロップ
Modelica – Mechanics – Translational – Fixedをダイアグラムビューへドラッグ&ドロップしてください。
「＋」をクリックすることで中身を開くことができます
「壁」を表します

## Slide 10
モデルの貼り付け - 2
SpringとMassをドラッグ＆ドロップして貼り付けてください。

## Slide 11
モデル同士の接続
モデル同士の接続は以下のように行います。
モデルの□に
カーソルを近づけると
カーソルの形が✚に
なります
✚の状態のまま
ドラッグ＆ドロップ
するとラインが
出てきます。
ラインが出てきたら
マウスを離しても
ラインは出たままになります
接続したいモデルの■に近づけると
カーソルが✚になりますので
そこで左クリックしてください。
同様にして左図のように接続してください
①
②
③
④

## Slide 12
パラメータの設定 - 1
springをダブルクリックするとパラメータ設定の画面が出てきます。
以下のように入力してください。
バネ定数
自然長
（自然長での長さを原点ととる）
初期変位
初期値を有効にするには
s_rel.startの横の□をクリックして
「Fixed」を「true」にしてください

## Slide 13
パラメータの設定 - 2
おもりの質量
おもりの初期速度
初期値を有効にするには
v.startの横の□をクリックして
「Fixed」を「true」にしてください
同様にmassについて以下のように設定してください。

## Slide 14
ファイルの保存
解析を実行する前にファイルを保存してください。
ファイル名を決定し保存をクリックしてください
OpenModelica1.13から全角文字が含まれるパスにもファイルを保存し読み込むことが出来るようになりました。
しかしながら、パスに全角文字が含まれることはどのような不具合が起こるか分からないため控えた方が良いかと思います。

## Slide 15
解析設定
「終了時刻」を「10」にしてください。
「終了時刻」はモデル内で経過する計算を示しています。
その後、「OK」をクリックすると解析がスタートします。

## Slide 16
解析設定 - Tips
シミュレーションフラグタブを選択すると
詳細な設定が行えます。
特に連立方程式の解法は充実しています。

## Slide 17
解析実行時の画面
以下のようなウィンドウが表示されます。
解析が正常に終了した場合、「The simulation finished successfully.」と表示されます。
×を押して閉じてください。
Modelicaコードは
Cコードに変換されます
Cコードをコンパイルして
exeファイルを作成し、計算を実行します

## Slide 18
解析結果
解析終了後、自動で「プロットウィンドウ」に切り替わります。
変数ブラウザからspring – s_relにチェックをいれ、結果のプロットを確認してください。
バネの変位を解析できたことが分かります。
ダイアグラムビューに戻るには、右下のモデリングをクリックしてください。